Montaż drzwi przesuwnych

1 )   Wyznaczamy na ścianie ponad nadprożem linię montażu prowadnicy drzwi.(używając poziomicy)

Wysokość na jakiej będzie montowana  H = WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI + 7,5CM   Na tej wysokości rysujemy linię  i wiercimy na niej  co 60 cm otwory pod kołki  wiertłem Ø 6 mm

2)   Wiercimy otwory pod kołki i mocujemy uchwyty  wraz z prowadnicą górną                                                                           Dokładne zawieszenie skrzydła można wyregulować pokrętłami wózków jezdnych.   Ustalamy wysokość z dokładnością 1-2 cm, w tych granicach możliwa jest bowiem później regulacja położenia układu jezdnego.

3)   Mocujemy w górnej krawędzi drzwi przesuwnych wózki zwracając uwagę na ich kierunek  . Śruby należy wkręcić jak najbliżej środa płyty tak aby nie nastąpiło jej wykruszenie.

4)   Zawieszamy skrzydło na prowadnicy i wkładamy jego dolna krawędź w trzpień lub obejmę stabilizującą, po czym dokonujemy regulacji położenia wózków.

5)   Używając pionu dokładnie wyznaczamy na podłodze miejsce montażu specjalnej obejmy lub trzpienia stabilizującego położenie pionowe skrzydła. Musi się ono znaleźć dokładnie w osi zamontowanej wcześniej prowadnicy.

6)   Przykręcamy do prowadnicy stopery unieruchamiające drzwi po zamknięciu i całkowitym otwarciu.

7)   Przykręcamy prowadnicę do uchwytów .

8)   Mocujemy do prowadnicy listwę  maskującą układ jezdny drzwi.

- nakładamy ją na prowadnicę

Jeżeli powstaną trudności w nałożeniu prowadnicy (krzywe ściany itp.)

należy lekko zeszlifować zewnętrzną część uchwytu.

Film instruktażowy dostępny jest na stronie

www.drzwiprzesuwne.eu